## Slide 1
第三章 门电路
3.1 概述
3.1.1 用来获得高低电平的基本开关电路：
（a）单开关电路：vi输入高电平，S闭合，vo输出低电平； vi输入低电平，S打开，vo输出高电平。
缺点：不好确定R电阻值大小，且功耗大。
（b）互补开关电路：S1闭合，S2打开，vo输出高电平； S1打开，S2闭合，vo输出低电平；
优点：开关总有一个是打开的，电路中电流始终为零，功耗极小。

## Slide 2
3.2 半导体二极管门电路
3.2.1 二极管的伏安特性：
外加正向电压时导通，反向电压时截止；实际使用中，认为二极管的正向导通压降与外加电源电压相比不能忽略，而与外接电阻相比二极管的正向电阻可以忽略，采用如下的近似伏安特性：
用二极管可代替3.1中单开关电路的开关来实现对应功能，电路图如下：

## Slide 3
3.2.2 二极管与门
电路与逻辑电平：
电路分析：
Vcc=5V；A、B端输入高电平为3V，低电平为0V；二极管导通压降为0.7V。
A与B其中有一个为低电平时，对应的二极管导通，Y测得电压为0.7V；
A与B均为高电平时，此时二极管导通需要VH+Von，即3.7V电压，Y输出高电平。

## Slide 4
3.2.3 二极管或门
电路与逻辑电平：
电路分析：
A、B端输入高电平为3V，低电平为0V；二极管导通压降为0.7V。
A与B其中有一个为高电平时，对应的二极管导通，Y测得电压为VH-Von =2.3V；
A与B均为低电平时，此时二极管截止，Y输出低电平。
3.2.4 总结：二极管门电路存在缺陷：一是电路内存在电阻，因此输出端外接负载电 阻时会影响输出的高电平；二是输入与输出的高低电平数值不等，相差一个二极管的导通压降。

## Slide 5
3.3 CMOS门电路
3.3.1 MOS管的工作原理：
以N沟道增强型MOS管为例：
栅极和源极之间正电压VGS增大超过VGS（th）时，N沟道之间形成反型层，此时在源极与漏极之间施加正向电压VDS就有电流iD流通，MOS管导通。其中VGS（th）称为MOS管的开启电压。
随着VGS的升高，反型层的截面积增大，对应的iD也增大。
3.3.2 MOS管的输出特性：
如图，输出特性可分为三个区，截止区、饱和区和恒流区，常用恒流区。
恒流区：当VDS足够大时，iD大小基本上由VGS决定。

## Slide 6
3.3.3 MOS管的基本开关电路：
当Vi=VGS<VGS（th）时，MOS管工作在截止区，D-S间相当于断开，Vo输出高电平。
当Vi=VGS>VGS（th），且Vi足够大时，MOS管内阻变得很小，远小于RD，此时Vo输出约等于0V的低电平。
3.3.4 MOS管的四种类型：
1.N沟道增强型；
2.P沟道增强型；
3.N沟道耗尽型；
4.P沟道耗尽型；

## Slide 7
3.3.5 CMOS反相器的电路结构：
其中T1是P沟道增强型MOS管，T2是N沟道增强型MOS管，即用两种MOS管代替了互补开关电路中的两个开关；
当Vi输入高电平时，T2导通而T1截止，Vo输出低电平；Vi输入低电平时则相反；

## Slide 8
3.3.6 CMOS反相器的电气特性：
可见CMOS反相器在AB段和CD段输出的高低电平稳定，而在BC段变化率很大，接近理想的开关特性。

## Slide 9
3.3.7 CMOS反相器的输入噪声容限：
概念：在保证输出高低电平基本不变的条件下，允许输入信号的高低电平有一个波动范围，这个范围称为输入端的噪声容限。
输入高电平时：
输入低电平时：
测试得：
总结：输入噪声容限与外接电源电压VDD成正相关。

## Slide 10
3.3.8 CMOS反相器的静态输入特性与输出特性
输入特性：采用输入保护电路，如图所示利用二极管限压，控制电压大小在-0.7V—VDD+0.7V之间，避免击穿MOS管的绝缘介质。

## Slide 11
低电平输出特性：如图，实际上VOL即VDS，IOL即iD，因此此时输出特性曲线即N沟道增强型MOS管的漏极特性曲线。

## Slide 12
高电平输出特性：如图，VOH的数值等于VDD减去T1管的导通压降；所以在同样的IOH下VDD越高，则T1的导通内阻越小，VOH也就下降的越少。

## Slide 13
3.3.9 CMOS反相器的动态特性：
1.传输延迟时间： 2.动态功耗：
其中CPD为功耗电容，CL为接到反相器输出端的所有电容，f为输入信号的重复频率。
3.静态功耗：与动态功耗相比可以忽略

## Slide 14
3.4 其他类型的门电路
3.4.1 CMOS与非门、或非门
分为上拉与下拉两部分，上拉部分输出高电平，下拉部分输出低电平，上下两部分为N管P管互换，串并联关系互换。

## Slide 15
3.4.2 CMOS管与非门、或非门缺点及改进：
缺点：
输出电阻受输入端状态的影响；输出的高低电平受输入端数目的影响，输入端数目越多，输出的高低电平越高。
改进：
与非门电路：或非门电路基础上增加缓冲器；
或非门电路：与非门基础上增加缓冲器。

## Slide 16
3.4.3 漏极开路输出门电路（OD门）：
电路结构示意图：
目的：输出电平变换、实现线与等；
注意事项：必须将输出端经上拉电阻接到电源上。
线与接法与符号：

## Slide 17
3.4.4 OD门外接电阻的计算方法：

## Slide 18
3.4.5 CMOS传输门
工作原理：
C=0时，传输门截止；
C=1时，只要Vi在0~VDD之间变化，则传输门导通。
传输门模拟开关：C=0时开关截止，C=1时开关接通。

## Slide 19
3.4.6 三态输出的CMOS门电路
工作原理：EN‘输入低电平时，若A=1，则T1截止，T2导通，输出低电平；若A=0，则相反。
EN‘输入高电平时，T1和T2同时截止，输出呈现高阻态，也就是第三态。
三态门的应用：总线结构中使得不同门电路的输出信号互补干扰、实现数据的双向传输。

## Slide 20
第四章 组合逻辑电路
4.1 概述
4.1.1 组合逻辑电路的特点：任意时刻的输出仅取决于该时刻的输出，与电路原来的状态无关
4.1.2 逻辑功能的描述：逻辑函数或框图

## Slide 21
4.2 组合逻辑电路的分析方法
4.2.1 流程：电路——逻辑式——化简——真值表
4.3 组合逻辑电路的基本设计方法
4.3.1 流程：逻辑抽象（确定输入和输出变量，列出真值表）——逻辑函数式——选定器件类型——化简逻辑函数式——画出最简逻辑电路图——设计验证——工艺设计
4.3.2 最简逻辑电路：电路所用的器件数最少、器件种类最少、器件之间的连线最少
4.3.3 逻辑函数式的转换：
将与或表达式两次求反可以得到与非表达式；合并卡诺图上的0可以得到最简的与或非表达式

## Slide 22
4.4 若干常用的组合逻辑电路
4.4.1 编码器
1.普通编码器：任何时刻只允许输入一个编码信号，如8线-3线普通编码器；
2.优先编码器：允许同时输入两个以上的编码信号，只对优先级最高的一个进行编码；
3.二—十进制优先编码器：将十个输入信号编成10个BCD码，如74HC147编码器，逻辑框图与功能表如下：

## Slide 23
74HC148优先编码器：
S’作为选通输入端，输入低电平时编码器才能正常工作；S‘输入高电平时，所有的输出端均为高电平。

## Slide 24
74HC148的功能表：

## Slide 25
4.4.2 译码器
4.4.2.1二进制译码器
1.用二极管与门阵列构成的三位二进制译码器：
缺点：
1.输入电阻较低而输出电阻较高；
2.输出的高低电平信号发生偏移。

## Slide 26
2.用CMOS门电路组成的3线-8线译码器，如74HC138：
S1、S2‘、S3’为片选输入端，当S1输入高电平，S2‘和S3’输入低电平时，译码器才处于工作状态。
若S2‘=S3’=0时，将A2A1A0作为地址输入端，则从S1传来的信号只能通过指定的一根输出线送出去，因此带控制输入端的译码器又是一个完整的数据分配器。

## Slide 27
4.4.2.2 二—十进制译码器
逻辑功能：将输入BCD码的10个代码译成10个高低电平输出信号

## Slide 28
4.4.2.3 显示译码器
1.七段字符显示器：
半导体数码管：8个输入信号分别控制七段数码管及小数点。
液晶显示屏：液晶分子在外加电场的作用下反射光线呈现出不同的颜色和透明度。

## Slide 29
2.BCD—七段显示译码器
作用：将BCD码译成数码管需要的驱动信号，以便使数码管用十进制数字显示出BCD代码所表示的数字
与前面的译码器不同的是，与每个输入代码对应的输出不是某一根输出线上的高低电平，而是一个7位的代码。

## Slide 30
BCD—七段显示译码器7448：
三个附加控制端：
灯测试输入LT‘：LT’输入低电平时，输出端全为高电平，以此来检查数码管各段能否正常发光，平时使用LT‘置为高电平。
灭零输入RBI‘：输入低电平时能将不希望显示的零熄灭。（A3A2A1A0输入全为低电平）
灭灯输入控制端BI‘：输入低电平时，可将数码管的各段同时熄灭。（无论A3A2A1A0状态是什么）
灭零输出端RBO‘：只有当输入全为低电平且有灭零输入信号RBI’=0时，RBO‘才会给出低电平。

## Slide 31
7448的使用：
在这种连接方式下，整数部分只有高位是零且被熄灭的情况下，低位才有灭零输入信号。小数部分同理。

## Slide 32
4.4.3 数据选择器
1.二选一数据选择器：
2.双四选一数据选择器74HC153：

## Slide 33
4.4.4 加法器
1.半加器：
2.全加器：

## Slide 34
3.串行进位加法器：结构简单，但运算速度慢
4.并行进位加法器：通过逻辑电路事先得出每一位全加器的进位输入信号，无须逐位传递。

## Slide 35
4.4.5 数值比较器
1.一位数值比较器
2.多位数值比较器

## Slide 36
4.5 竞争—冒险现象
4.5.1 竞争现象：门电路两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变。
4.5.2 竞争—冒险：只要存在竞争现象，输出就有可能出现违背稳态下逻辑关系的尖峰脉冲，这种现象称为竞争—冒险。

## Slide 37
4.5.3 检查竞争—冒险现象的方法：只要输出端的逻辑函数能在一定条件下简化为Y=A+A‘或Y=AA’，则可判定存在竞争—冒险现象。
4.5.4 消除竞争—冒险现象的方法：
1.接入滤波电容：在输出端并接一个很小的滤波电容即可。这种方法优点是简单易行，缺点是增加了输出电压波形的上升时间和下降时间，使波形变坏。
2.引入选通脉冲：选通脉冲p的高电平出现在电路达到稳定状态下，所以输出端不会出现尖峰脉冲。使用这种方法时必须设法得到一个与输入信号同步的选通脉冲，对这个脉冲的宽度和作用时间均有严格的要求。
3.修改逻辑设计：例如通过增加冗余项来避免竞争—冒险现象。但这种方法能解决的问题是有限的，并非任何时候都存在便于修改的有利条件。